## Slide 1
微算機概論 Final Project
MAZE QUEST
掌上型迷宮逃脫遊戲專案報告
以 FSM 管理遊戲流程，用模組化拆分遊戲規則、畫面、輸入、音效與分數儲存。
3
關卡迷宮
30s
每關倒數
Top 5
排行榜保存
async
輸入/音效/主迴圈
Project Report

## Slide 2
02
MAZE QUEST Final Project
PROJECT SCOPE
這份專案報告聚焦軟體設計與遊戲流程。
遊戲主題
迷宮逃脫：玩家在倒數內通過三個關卡
FSM 狀態
menu、level_1~3、pause、finish、rank、setting
模組化
main 保持簡短，規則、畫面、輸入、音效、分數各自負責
並行任務
uasyncio 分離輸入掃描、主迴圈、音效播放
資料保存
scores.json 保存最高五筆與最後一次分數
報告重點：用狀態機、模組分工與非阻塞任務，完成一個可玩的迷宮逃脫遊戲。

## Slide 3
03
MAZE QUEST Final Project
GAME LOOP
玩法與計分規則讓遊戲有明確目標。
MENU
選擇開始
LEVEL 1
走到出口
LEVEL 2
重設倒數
LEVEL 3
最後挑戰
FINISH
結算分數
單關分數公式
基本分 100
剩餘時間 ≤ 20 秒後開始扣分
每多花 1 秒扣 5 分，最低 0 分
總分上限
3 關 × 100 分 = 300 分
時間壓力直接反映在分數上。

## Slide 4
05
MAZE QUEST Final Project
ARCHITECTURE
GameEngine 只管規則，其他模組各自完成自己的工作。
main.py
建立物件與任務
InputUnit
事件佇列
Joystick
direction()
GameEngine
FSM / 分數 / 關卡
DisplayUnit
render(snapshot)
SoundManager
play_bgm/effect
ScoreManager
scores.json
events
snapshot
sound events
score to save
好處：顯示模組不改遊戲狀態；音效模組不阻塞規則；分數寫檔集中管理。

## Slide 5
06
MAZE QUEST Final Project
ASYNC FLOW
uasyncio 讓輸入、主迴圈與音效可以同時前進。
input_task
每 20 ms 掃描按鈕與搖桿
push_event() 存入事件佇列
game_loop
每 50 ms read_events()
update FSM、存分數、render 畫面
sound_task
先播事件音效
沒有事件時依 bgm_phase 播背景音
設計重點：蜂鳴器播放旋律時，遊戲仍可讀輸入、更新倒數並重畫畫面。

## Slide 6
07
MAZE QUEST Final Project
CORE LOGIC
核心函數把時間、輸入、移動與結算拆成清楚的流程。
update(events)
更新倒數
時間到就 finish
handle_input()
依目前 state
分派到對應函數
_handle_level
_input()
B 暫停
方向轉成位移
_move_player()
先檢查牆壁
再更新玩家座標
_complete_level()
加分
切下一關或結算
snapshot 合約
DisplayUnit 和 SoundManager 只讀取 snapshot，不直接修改 GameEngine 內部狀態。
score-save gate
consume_score_to_save() 只交出一次分數，避免結算畫面每幀重複寫 Flash。

## Slide 7
08
MAZE QUEST Final Project
MAP DATA
迷宮用字串表示，讓關卡資料同時可讀、可畫、可判斷。
LEVEL_MAPS[0]
###################
#S # # #
### # # ### # ### #
# # # # # #
# ##### # ### # # #
# # # # #E#
# ### # ##### # #
###################
_is_walkable(x, y)
超出地圖範圍 → 不能走
遇到 # 牆壁 → 不能走
空白、S、E → 可以走
玩家到 END_POINTS → 過關
起點與終點另外存在 START_POINTS / END_POINTS，過關判斷不必每次掃整張地圖。

## Slide 8
09
MAZE QUEST Final Project
UI & FEEDBACK
畫面和音效都由遊戲狀態驅動，但不反過來改規則。
MENU
MAZE QUEST
> START GAME
HIGH SCORES
VOLUME
GAME
L1 T24 S000
########
#P # E#
# ## #
########
PAUSE
PAUSE
> RESUME
MAIN MENU
FINISH
FINISH
TIME 00:52
SCORE 00265
HIGH 00290
DisplayUnit.render(snapshot)
依 state 選擇對應 draw_* 畫面；相同畫面不重畫，減少 OLED 更新負擔。
音效階段
30~21s normal
20~11s tension
10~1s urgent
按鍵、過關、成功、失敗音效則透過 sound_events 佇列優先播放。